ООО  «Проектстрой»

Генеральный план

Новобытовского сельского поселения

(в границах хутора Новый Быт)

Николаевского муниципального района

Волгоградской области

Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Пояснительная записка.

29-14- ГП.МО.ПЗ

Том 2

Часть 1

| Директор ООО «Проектстрой» | С.В.Тараканов |
| --- | --- |

г. Волжский

2014 г.

# Состав проектА

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Генеральный план Новобытовского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области». Положение о территориальном планировании. Том 1. Часть 1. | 29-14 -ГП.П |
| 2 | «Генеральный план Новобытовского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области». Материалы по обоснованию генерального плана. Том 2. Часть 1. | 29-14-ГП.МО.ПЗ |
| 3 | Карты генерального плана. Том 1. Часть 2 | 29-14-ГП.К |
| 4 | Карты материалов по обоснованию генерального плана. Том 2. Часть 2 | 29-14-ГП.МО.К |

Проектная документация по территориальному планированию соответствует государственным нормам, правилам, стандартам и исходным данным.

Главный инженер проекта                                           Т. М. Конищева

2014 г.

|  |  |  |  |  |  | 29-14-ГП.СП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |
| ГИП | Конищева |  |  | Состав проекта | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | ООО «Проектстрой» г.Волжский |
| Н.контр. | Зуева |  |  |  |  |

# С О Д Е Р Ж А Н И Е

| Раздел | Подраздел | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Состав проекта | 2 |
|  |  | Содержание | 3 |
| 1 |  | Введение | 7 |
| 2 |  | Комплексный градостроительный анализ территории Новобытовского сельского поселения | 9 |
|  | 2.1 | Природные условия | 9 |
|  | 2.1.1 | Климат | 9 |
|  | 2.1.2 | Геоморфология | 9 |
|  | 2.1.3 | Геология | 9 |
|  | 2.1.4 | Растительность | 9 |
|  | 2.2 | Система планировочных ограничений |  |
|  | 2.2.1 | Санитарно-гигиенические, охранные и экологические ограничения | 10 |
|  | 2.3 | Современное состояние Новобытовского сельского поселения | 11 |
|  | 2.3.1 | Краткая характеристика. | 11 |
|  | 2.3.2 | Демографическая ситуация | 11 |
|  | 2.3.3 | Современное использование территории | 12 |
|  | 2.3.4 | Состояние существующего жилого фонда | 13 |
|  | 2.3.5 | Состояние транспортной инфраструктуры | 13 |
|  | 2.3.5.1 | Автомобильный транспорт и улично-дорожная сеть | 13 |
|  | 2.3.6 | Уровень развития инженерного обеспечения | 14 |

| Раздел | Подраздел | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.4 | Выводы комплексного градостроительного анализа территории х. Новый Быт | 14 |
| 3 |  | Концепция градостроительного развития х. Новый Быт | 14 |
|  | 3.1 | Основные направления социально-экономического развития х. Новый Быт | 15 |
|  | 3.1.1 | Экономическая база развития х. Новый Быт | 16 |
|  | 3.1.1.1 | Агропромышленные комплекс и коммунально-складское хозяйство | 16 |
|  | 3.1.1.2 | Предприятия малого бизнеса и личные подсобные хозяйства | 17 |
|  | 3.1.2 | Население | 17 |
|  | 3.2 | Основные направления градостроительного развития | 20 |
|  | 3.2.2 | Основные мероприятия градостроительного развития функционально-пространственной среды х. Новый Быт | 20 |
|  | 3.2.3 | Проектное функциональное зонирование территории | 21 |
| 4 |  | Проектные градостроительные мероприятия | 22 |
|  | 4.1 | Структурно-планировочные решения | 22 |
|  | 4.2 | Развитие общественного центра | 23 |
|  | 4.3 | Градостроительная организация жилых зон. Жилищный фонд | 26 |
|  | 4.3.1 | Существующее положение | 26 |
|  | 4.3.2 | Новое жилищное строительство | 26 |
|  | 4.4 | Организация социальных услуг и системы сервиса | 27 |
|  | 4.4.1 | Расчет норматива обеспеченности и потребности в детских учреждениях | 28 |
|  | 4.4.2 | Размещение учреждений здравоохранения | 29 |
|  | 4.4.3 | Размещение учреждений культуры | 29 |
|  | 4.4.4 | Размещение объектов торговли и бытового назначения | 29 |
|  | 4.4.5 | Прочие социально-значимые предприятия | 30 |
|  | 4.5 | Градостроительная организация производственных территорий | 30 |
|  | 4.6 | Развитие территории природного комплекса | 31 |
|  | 4.6.1 | Поселковые зеленые насаждения | 31 |
|  | 4.7 | Развитие транспортной инфраструктуры | 33 |
|  | 4.7.1 | Улично-дорожная сеть | 33 |
|  | 4.8 | Градостроительные мероприятия, обеспечивающие формирование среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов и маломобильных групп населения | 33 |
|  | 4.8.1 | Общие положения | 33 |
|  | 4.8.2 | Пешеходные пути | 34 |
|  | 4.8.3 | Автостоянки личного транспорта | 35 |
|  | 4.9 | Инженерная подготовка территории | 35 |
|  | 4.10 | Развитие инженерной инфраструктуры | 36 |
|  | 4.10.1 | Водоснабжение | 36 |
|  | 4.10.2 | Водоотведение | 39 |
|  | 4.10.3 | Теплоснабжение | 41 |
|  | 4.10.4 | Газоснабжение | 41 |
|  | 4.10.5 | Электроснабжение | 42 |
|  | 4.10.6 | Связь | 43 |
|  | 4.10.7 | Санитарная очистка территории | 44 |
|  | 4.10.8 | Ритуальные услуги и места захоронения | 45 |
| 5 |  | Основные технико-экономические показатели | 46 |

# Основные исполнители проекта:

| Занимаемая должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |
| ГИП | Т.М. Конищева |  |
| Рук. группы ГП | С.В. Кучинская |  |
| Инженер ГП | О. А. Девкина |  |
| Инженер ГП | Е.О.Брынзова |  |
| Инженер ГП | Т.В. Рукосуева |  |
| Инженер ГП | И.А. Семенова |  |

При участии:

| Ведущий специалист газоснабжения | Т.Н. Калашникова |  |
| --- | --- | --- |
| Ведущий специалист водоснабжения и канализации | Г.В. Чуварлева |  |
| Специалист отопления и вентиляции | Г.Н. Терентьева |  |
| Специалист электроснабжения | Е.И. Карелина |  |

- Введение

Проект корректировки генерального плана Новобытовского сельского поселения  Николаевского муниципального района Волгоградской области разработан по заказу Администрации Новобытовского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области в соответствии с договором №  29-14.

В соответствии с законом Волгоградской области от 14.02.2005 N 1005-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Николаевского района и муниципальных образований в состав Новобытовского сельского поселения входит хутора Новый Быт.

Необходимость разработки нового генерального плана на период до 2031 г. вызвана тем, что проектные решения, заложенные в предыдущих документах территориального планирования, не только исчерпаны по большинству параметров, но и утратили экономическую актуальность.

Постановлением Правительства РФ № 598  от 15 июля 2013 г. введена в действие “Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

Основные цели Программы: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов; формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Основными задачами Программы являются: удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса; грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности; поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий.

Исходя из этого основными задачами генерального плана являются:

- функциональное  зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных  и других территорий;

- организация повышения уровня комплексного обустройства хутора объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием и удовлетворение потребностей населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

- организация системы зеленых насаждений общего пользования, создание зон отдыха;

- создание озелененных санитарно-защитных зон вокруг промышленных предприятий, коммунально-складских территорий и сельскохозяйственных предприятий с запрещением в этих зонах жилищного строительства;

- меры по обеспечению экологической безопасности территории сельского поселения;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне;

- предложения  по выделению территорий резерва для развития населенных пункта;

- повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности.

Проектные решения генерального плана являются основной для разработки Правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков, определение зон инвестиционного развития.

Генеральный план, разработанный с использованием компьютерных технологий, является основой для оптимального управления территорией населенных пунктов и земель Новобытовского сельского поселения и ведения градостроительного мониторинга.

Проект выполнен на основании следующих документов:

- технического задания, составленного Администрацией Новобытовского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области;

- письма Администрации Новобытовского сельского поселения Николаевского Муниципального района Волгоградской области № 542 от 12.12.2014г.

- топографического плана в М 1:5000 х. Новый Быт, выданной Администрацией Новобытовского сельского поселения в электронном  виде, в формате растрового изображения;

- материала Схемы территориального планирования Николаевского муниципального района в электронном виде, в формате растрового изображения.

2.Комплексный градостроительный анализ территории.

2.1 Природные условия

2.1.1 Климат

По агроклиматическому районированию местность относится к сухой области, очень теплый район.

Зима умеренно холодная, средняя температура января 9,5°+11,5°.

Абсолютный минимум температуры -37°-38°.

Лето жаркое, сухое, пыльное. Средняя температура июля 23-24,7°. Абсолютный максимум температуры 44°. Часто повторяются засухи и суховеи, составляющие до 55 дней в году.

Господствующее направление ветров-восточное; зимой-восточное, летом- западное и северо-западное. Характерной чертой климата является обилие света и тепла.

Территория недостаточной влагообеспеченности, вследствии этого в начале весны и со второй половины лета имеют место суховейно-засушливая погода, способствующая естественному фону запыленности атмосферы.

В летний период территория характеризуется избыточным ультрафиолетовым облучением, что обуславливает необходимую солнцезащиту, как внутренних помещений, так и селитебных территорий. Неблагоприятные условия для рассеивания примесей в атмосфере формируются в жаркую безветренную погоду летом и зимой при сильных морозах.

2.1.2 Геоморфология

Рельеф территории х. Новый Быт ровный. Отметки колеблются в пределах 30,00-31,00 м.

2.1.3 Геология

Почвы каштановые, глины и суглинки, мелкий песок.

Грунтовые воды залегают на глубине 6,0 м.

2.1.4 Растительность

Растительность невозделанных территорий представлена песчано-разнотравно-ковыльно-типчаковыми ассоциациями.

2.2 Система планировочных ограничений

Планировочные ограничения разделяются на природно-ресурсные, санитарно- гигиенические, охранные, экологические и ограничения в планировочной организации территории хутора с учетом охраны объектов культурного наследия.

2.2.1 Санитарно - гигиенические, охранные и экологические ограничения

К санитарно-гигиеническим  и экологическим ограничениям можно отнести следующие:

- С33 от промышленно-коммунальных объектов;

- С33 от инженерно-технических и санитарно-технических объектов;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Санитарно-гигиеническое состояние-удовлетворительное.

Санитарно-защитная зона предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население и отделяет предприятие от жилой застройки.

Санитарно-защитные зоны определены согласно Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды на территории сельского поселения, не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки или внутри ее, оказывая негативное воздействие.

Санитарно-защитная зона от проектируемой коммунально-складской зоны – 50 м.

К охранным ограничениям относятся - охранные зоны линейных объектов электросетевого хозяйства и газораспределительных сетей.

Охранные зоны линейных объектов электросетевого хозяйства установлены согласно Постановлению Правительства РФ  « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий  использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»  от 24.02.2009г.  № 160.

Охранные зоны газораспределительных сетей определены согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

Зона санитарной охраны источников водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 30 м. Граница второго и третьего поясов зоны санитарной охраны определяется гидродинамическими расчетами. Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

2.3 Современное состояние Новобытовского сельского поселения.

2.3.1 Краткая характеристика.

Новобытовское сельское поселение расположено в южной части Николаевского района рядом с Ильичевским, Степновским, Совхозским сельскими поселениями и Быковским и Палласовским муниципальными районами.

В состав Новобытовского сельского поселения входит хутор Новый Быт.

Генеральный план выполнен  применительно к х. Новый Быт.

В хутор ведет асфальтированная дорога от п.Путь Ильича и грунтовая дорога от села Раздольное.

2.3.2 Демографическая ситуация

Население х. Новый Быт на 1.01.2012 г. составило 773 человека.

Динамика половозрастной структуры населения

|  | Показатель | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего населения | 781 | 861 | 864 | 872 | 796 | 773 |
|  | Дети от 1 до 6 лет | 57 | 61 | 50 | 70 | 54 | 73 |
|  | Дети от 7 до 16 лет | 114 | 120 | 106 | 107 | 84 | 43 |
|  | Трудоспособного возраста | 523 | 589 | 613 | 596 | 556 | 540 |
|  | Старше трудоспособного возраста | 87 | 91 | 95 | 99 | 102 | 117 |
|  | Рождаемость | 12 | 17 | 8 | 22 | 18 | 11 |
|  | Смертность | 11 | 13 | 7 | 5 | 7 | 5 |
|  | Прибыло | 1 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 |
|  | Убыло | 3 | 76 | 2 (2-миграц.; 74-уточнен. по регистрации) | 9 | 87 (55-миграц.; 32-уточнен. по переписи) | 29 |

Анализ динамики половозрастной структуры населения позволил рассчитать прогноз на перспективу, с учетом сохранения роста рождаемости и увеличения продолжительности жизни населения.

2.3.3 Современное использование территории

Хутор Новый Быт условно делится на зоны: жилую, общественно-деловую, рекреационную, сельскохозяйственную и специального назначения.

В хуторе сложился общественный центр на ул. Ленина

Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории села с производственной зоной, с кварталами жилых домов, с общественно-деловой зоной.

Вид жилой застройки – усадебная одноэтажная, двухэтажная  четырех,- двухквартирная. Участки размером от 400 до 250 м2.

Современное использование территории.

Табл.2.1

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель хутора Новый Быт в установленных границах | га | 313,5 | 100 |
| 1.1 | Жилые зоны | га | 23,0 | 7,3 |
|  | в том числе: индивидуальная жилая застройка | га | 11,2 | 3,5 |
|  | блокированная жилая застройка |  | 10,0 | 3,2 |
|  | Двухэтажная жилая застройка |  | 1,8 | 0,6 |
| 1.2 | Общественно-деловые зоны | га | 2,8 | 0,8 |
| 1.3 | Производственные зоны |  | - | - |
| 1.4 | Зоны специального назначения |  | 36,9 | 11,7 |
| 1.5 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 39,6 | 12,6 |
| 1.6 | Зоны сельскохозяйственного использования |  | 212,2 | 67,6 |
| 1.7 | Рекреационные зоны |  | - | - |

2.3.4 Состояние существующего жилого фонда

Жилищный фонд х. Новый Быт на 01.01.2011 года  по данным Паспорта социально-экономического развития Новобытовскогоо сельского поселения составил 16,45 тыс. м2. На одного жителя приходится 21,3 м2 общей площади. Жилой фонд хутора представлен, в основном, индивидуальными жилыми домами с земельными участками площадью от 0,04 до 0,025 га. Средний показатель общей площади жилых домов – до 50 м2.

В результате приватизации доля частного жилищного фонда увеличилась, что привело к формированию нового слоя собственников жилья, как социальной базы жилищной реформы. Однако уровень доходов, при существующих ценах на рынке недвижимости, не позволяет приобрести жилье исключительно за счет собственных средств, в связи с чем обозначен такой аспект жилищной проблемы, как недостаточная платежеспособность населения, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Материальное положение преобладающей части населения хутора не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства.

Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Уровень благоустройства жилищного фонда достаточно низкий.

2.3.5 Состояние транспортной инфраструктуры

2.3.5.1 Автомобильный транспорт и улично-дорожная сеть

Внешние транспортно-экономические связи хутора осуществляются автодорожным транспортом.

В хутор ведет асфальтированная дорога от п.Путь Ильича и грунтовая дорога от села Раздольное.

Внепоселковые пассажирские перевозки осуществляются проходящими автобусами и маршрутным такси.

Асфальтовое покрытие в  хуторе имеют только ул. Мира и частично ул.Ленина.

Улицы в основном не озелены, не благоустроены и находятся в неудовлетворительном состоянии.

Активизацию работы транспортной отрасли сдерживают следующие факторы:

- низкое благоустройство сети внешних автодорог в районе;

- недостаточное количество автобусов повышенной комфортности;

- недостаточное финансирование в бюджете хутора для благоустройства сельской улично-дорожной сети и искусственных сооружений.

2.3.6 Уровень развития инженерного обеспечения

Водоснабжение.

Водоснабжение хутора производится от 3 водозаборных скважин, расположенных в хуторе. Существующий хоз-питьевой водопровод разбирается.

Водоотведение.

В настоящее время сети канализации 100% изношены, очистных сооружений в хуторе нет, канализационная насосная станция нуждается в реконструкции. Население использует надворные уборные.

Электроснабжение в хуторе Новый Быт осуществляется от электрической подстанции 10 кВ, по сетям 10 кВ в воздушном исполнении через потребительские подстанции 10/04 кВ. В хуторе имеется 3 трансформаторные подстанции.

Теплоснабжение в хуторе Новый Быт от индивидуальных котлов – на газовом топливе. Отопление школы – от котельной на газовом топливе, расположенной на территории школы.

Газоснабжением в хуторе охвачено большинство существующих жилых домов.

2.4 Выводы комплексного градостроительного анализа территории хутора Новый Быт

С учетом анализа современного состояния и прогноза развития территории, а также  на основании документов территориального планирования, можно сделать следующие выводы:

Хутор Новый Быт имеет потенциал для экономического развития:

- имеются территориальные ресурсы за пределами поселковой черты;

- в пределах хутора имеются резервные территории для градостроительной деятельности, развития промышленной и коммунально-складской зон;

- есть возможность для развиватия агропромышленного комплекса, мелких фермерских хозяйств.

К основным проблемным факторам современного состояния населенного пункта относятся:

- недостаточно эффективное использование производственных территорий,

- высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем хутора, требующим привлечения средств государственной поддержки;

- неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая существенное влияние на формирование трудового потенциала хутора;

- низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

- низкий уровень развития рынка жилья и доступности для населения;

- рост миграционных настроений, в том числе среди молодежи;

- низкий уровень социальной активности населения, не способствующий формированию активной гражданской позиции;

- недостаточный уровень благоустройства.

3. Концепция градостроительного развития

хутора Новый Быт

Градостроительная концепция генерального плана базируется на результатах комплексного градостроительного анализа территории поселения – экономических, социальных, природно-экологических, градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории, а также с учетом целевых установок реализации федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года".

3.1 Основные направления социально-экономического развития

хутора Новый Быт

Основной целью социально-экономического развития хутора Новый Быт является повышение уровня жизни населения, устойчивый его рост и создание условий для увеличения продолжительности жизни и прироста населения.

Для достижения цели потребуется решение следующих задач:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в хуторе;

- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в хуторе;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест;

- активизация участия граждан в реализации общественно значимых проектов;

- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни;

- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства хутора объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием;

- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;

- рост денежных доходов населения;

- увеличение собственных доходов бюджета района, что возможно при формировании такой модели экономики, которая обладает долгосрочным потенциалом динамического роста;

- повышение эффективности агропромышленного комплекса;

- проведения природоохранных мероприятий;

- проведения активной социальной политики, расширения и улучшения материально-технического снабжения объектов культуры, здравоохранения, образования;

- дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы, направленное на повышение инвестиционной привлекательности, а также улучшение адресной поддержки молодых семей, материнства  и детства.

Приоритетом экономической политики определено развитие сферы услуг, как реального сектора формирования дохода.

Предусматривается реализация высокоокупаемых инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, малом предпринимательстве, на финансовом рынке. Планируется проведение  мероприятий  по снижению заболеваемости населения, адресной  поддержки материнства и детства, строительство очистных сооружений, организация свалки ТБО за пределами хутора.

Приоритетными направлениями экономики являются развитие агропромышленного комплекса и малого предпринимательства.

3.1.1 Экономическая база развития

хутора Новый Быт

3.1.1.1 Агропромышленный комплекс и коммунально-складское хозяйство.

Новобытовское сельское поселение обладает значительными территориальными ресурсами. Доля земель сельскохозяйственного назначения от общей территории всего поселения составляет 98%. Сельское хозяйство развито на уровне личных подсоных хозяйств (ЛПХ).

В агропромышленном комплексе определены основные проблемы:

- снижение природного потенциала отрасли – плодородия почвы, поголовья племенного скота;

- недостаточные проводимые мероприятия по оказанию помощи личным подсобным хозяйствам;

- недостаточная мелиоративная работа;

- медленное развитие лизинга оборудования и техники.

Важную роль в оптимизации хозяйственной структуры хутора  и повышения ее эффективности будет иметь наращивание производственного потенциала в животноводстве.

Равноприоритетное значение получает укрепление системы кормообеспечения (совершенствование полевого и лугопастбищного кормопроизводства), как необходимый фактор восстановления и ускоренного развития животноводства.

Сельхозпроизводители финансируются с поддержкой из федерального и областного бюджетов, бюджета района.

3.1.1.2 Предприятия малого бизнеса и личные подсобные хозяйства

В настоящее время в условиях рыночной экономики значительная роль  отводится предприятиям малого бизнеса, представленным в основном предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции, торговли и общественного питания.

К основным особенностям малых предприятий относятся:

- низкая материалоемкость;

- высокая степень гибкости;

- возможность быстрой перестройки производства;

- малый фонд зарплаты;

- небольшие инвестиции в оборудование и управленческие расходы;

- возможность для управляющих совмещать несколько профессий;

- способность принимать более гибкие и оперативные решения.

Потребность населения в предприятиях торговли может быть удовлетворена за счет разнообразных форм торгового обслуживания:

- малых торговых предприятий специализированных и узкоспециализированных;

- сети, так называемых, «удобных магазинов», расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров;

- розничными торговыми предприятиями, принадлежащие товаропроизводителю (например, фермеру).

Недостаточно развитой отраслью мелкого предпринимательства является бытовое обслуживание населения и общественное питание. При отсутствии и дефиците бюджетных средств перспективное развитие этих отраслей возможно только за счет малых предприятий. Создание достаточно широкой сети этих предприятий позволит предложить населению более широкий спектр услуг. Заметную роль должны играть предприятия малого бизнеса в сфере по оказанию транспортных услуг, перевозок пассажиров. Организация предприятий малого бизнеса должна, прежде всего, ориентироваться на спрос населения. В последнее время решающее значение в экономике поселения приобрела частная форма собственности.

Малый бизнес пока еще находится в стадии создания, поэтому особенно важно льготное кредитование субъектов малого предпринимательства. В секторе малого предпринимательства сохраняются административные барьеры, недостаточная информационно - консультативная поддержка.

В структуре сферы малого предпринимательства лидируют сельское хозяйство, торговля, бытовое обслуживание. На сегодняшний день в хуторе Новый Быт отсутствуют предприятия сетевой торговли, что, безусловно, благоприятствует развитию малого предпринимательства.

Одним из направлений стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2020 года является поддержка малых форм хозяствования.

В системе мер по формированию эффективной сферы малого бизнеса проектом определено продолжение реализации мер поддержки предпринимательства, включающих комплекс мероприятий по созданию нормативно-правовой базы для дальнейшего развития малого предпринимательства, финансово- кредитная и инвестиционная, образовательная  поддержка и кадровое обеспечение малого предпринимательства.

Продолжится работа по участию средних и малых предприятий в системе муниципальных законов, создание информационных систем, обеспечивающих доступность для субъектов предпринимательства информации муниципальных заказов, создание информации об объявляемых муниципальных закупках товаров и услуг.

Совместно с Облкомстатом предусматривается создание системы учета показателей деятельности субъектов малого предпринимательства для проведения объективного анализа их участия в формировании доходной  части бюджетов, а также для определения наиболее динамично развивающихся отраслей деятельности субъектов малого предпринимательства.

В ходе проведения экономической реформы получили развитие личные подсобные хозяйства. Развитие подворий населения связано со снижением уровня жизни. Значительная часть продукции подсобного хозяйства используется для личного потребления. Развитие личных подсобных хозяйств населения сдерживается отсутствием рыночных структур по доставке продукции и высокими транспортными затратами. Не сформирована система закупок и своевременных расчетов за сданную продукцию. Районная политика поддержки сельхозтоваропроизводителей  направлена на оказание помощи личным подсобным хозяйствам населения в обеспечении подворий кормами.

3.1.2 Население

В настоящее время население хутора Новый Быт – 773 человека.

Население в зависимости от участия в сфере производства и характера трудовой деятельности, подразделяется на

- градообразующую группу, состоящую из населения занятого на предприятиях и учреждениях градообразующего значения;

- обслуживающую группу, состоящую из трудящихся предприятий и учреждений обслуживания поселка;

- несамодеятельную, состоящую из детей дошкольного и школьного возраста, пенсионеров, лиц занятых в домашнем хозяйстве.

Градообразующая и обслуживающая группы населения составляют самодеятельную группу населения, участвующую в общественном производстве.

Прогнозная численность населения учитывает сложившуюся тенденцию изменения численности населения. Перспективные расчеты численности населения строятся на гипотезах относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции населения.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Изменить сложившуюся обстановку для всей Волгоградской области возможно только при значительном улучшении экономической и социальной политики, разработки мероприятий на улучшение демографической ситуации в стране.

К числу факторов, позволяющих улучшить демографическую обстановку в хуторе  относятся:

- социальная поддержка населения;

- семейная политика;

- молодежная политика;

- здравоохранение;

- культура;

- создание комфортных условий жизнедеятельности.

Меры социально-демографической политики, предпринимаемые в последнее время в нашей стране, способны повлиять на повышение рождаемости. К основным направлениям действий относится проблема занятости населения, которая должна решаться:

- созданием новых рабочих мест посредством проведения инвестиционной политики с направлением капитальных вложений в перспективные агропромышленные предприятия;

- последовательной стабилизацией и повышением уровня жизни, усилением адресной социальной поддержки населения;

- проведением взвешенной миграционной политики, обустройством мигрантов;

- привлечением средств государственной поддержки на федеральном уровне.

На перспективу предполагается улучшение социально-экономической ситуации.

Согласно прогнозу из расчета сохранения роста численности населения на расчетный срок к 2031г. предположительная численность населения хутора Новый Быт по возрастной структуре ориентировочно может распределиться следующим образом:

Табл.3.2

| Группы населения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | чел | % | чел | % |
| Всего | 773 | 100 | 900 | 100 |
| Моложе трудоспособного возраста Из них дошкольники | 116 73 | 15,0 | 347 219 | 15,2 |
| В трудоспособном возрасте | 540 | 69,9 | 781 | 69,7 |
| Старше трудоспособного возраста | 117 | 15,1 | 272 | 15,1 |

Проектная численность населения была рассчитана методом передвижки возрастов, с учетом прогноза естественного и механического движения.

3.2 Основные направления градостроительного развития

3.2.1 Основные мероприятия градостроительного развития                  функционально-пространственной среды хутора Новый Быт

1. Реализация максимально-эффективного использования территории населенного пункта – реконструкция, модернизация и благоустройство всех функциональных зон.

2. Сохранение и развитие структуры населенного пункта, а также системы их общественного центра.

3. Градостроительное освоение новых территорий и обеспечение мероприятий по их безопасному использованию.

3.2.2 Проектное функциональное зонирование территории.

Градостроительная деятельность, согласно  Градостроительному кодексу РФ, осуществляется в виде территориального планирования – планирования развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, для которых определяются границы и функциональное назначение. Функциональное зонирование территории населенного пункта является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности.

Генеральный план - это долгосрочное планирование. Масштабы его прогнозируемого, планируемого развития определяются масштабами роста объемов строительства жилья, производственных и иных объектов. Масштабы предполагаемого строительства, реконструкции определяются посредством функционального зонирования. Разработанное в составе Генерального плана зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывая сложившуюся планировочную структуру, особенности использования земель сельского поселения.

К основным функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане, относятся:

- жилые зоны – зоны различных строительных типов в соответствии с типом и этажностью застройки:

зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона блокированной застройки;

- общественно-деловые зоны, предназначенные для размещения объектов здравоохранения и социальной защиты, культуры, торговли, общественного питания, социально-бытового назначения, административных учреждений, детских дошкольных и образовательных учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры – промышленные, коммунально-складские объекты, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, связи;

- зоны рекреационного назначения: леса, парки, скверы, спортивные комплексы и сооружения;

- зоны специального назначения – зоны предназначены для размещения кладбища, очистных сооружений, объектов санитарно-технического назначения, а также организации санитарно-защитного озеленения;

- зоны сельскохозяйственного использования на территории населенного пункта предполагают ведение личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства и огородничества, размещение сельхозугодий.

При разработке предложений по проектному зонированию территории в Генеральном плане предусматривается:

- преемственность в функциональном назначении сложившихся территориальных зон;

- развитие центра хутора;

- увеличение площади рекреационных зон в структуре сельских территорий, формирование парковых зон;

- резервирование территорий для перспективного градостроительного развития.

4. Проектные градостроительные мероприятия

4.1. Структурно-планировочные решения

Основными элементами, определяющими планировочную и архитектурно-пространственную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтный и урбанизированный ландшафты, образующие структуру единого планировочного каркаса территории;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории;

- основные функциональные подсистемы, характеризующие относительную средовую однородность, систему территорий природного комплекса, центра хутора, производственных территорий, жилых и иных территорий.

На основании градостроительного анализа территории хутора Новый Быт были определены основные направления градостроительного развития хутора.

Площадь территории хутора в проектируемых границах составляет 313,8 га. Небольшая территория (0,3 га), включаемая  в границы хутора с восточной стороны  предназначается для уже сформировавшегося участка кладбища.

Сетка улиц - прямоугольная, квартальная.

Размещение нового жилищного строительства предусматривается на юго-востоке и на западе хутора, а также на свободных территориях сложившейся застройки.

В целом по хутору  площадь жилых территорий возрастет с 23 га до 31,8 га.

Основное развитие коммунально-складских территорий в перспективе предполагается в западной части хутора.

Дальнейшее развитие общественной инфраструктуры будет происходить из приоритетных функций поселения, финансовых возможностей, в зависимости от потребительского спроса населения.

Настоящим генеральным планом предусматривается развитие уже существующего центра по ул. Ленина, ул. Мира, ул. Новая. Здесь предполагается развитие функций общественного центра за счет насыщения центро-формирующими объектами, реконструкции существующих зданий и сооружений, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, благоустройство парковой зоны по ул. Новая.

Имеются неиспользуемые территории, которые в перспективе, возможно, использовать под инвестиционные площадки коммунально-складского назначения, строительство коммерческой недвижимости, объектов придорожного сервиса. Однако необходимо учитывать санитарно-защитные зоны существующих и проектируемых предприятий и объектов.

Данное проектное решение позволит создать дополнительные рабочие места местным жителям и послужит толчком к развитию всего хутора в целом.

4.2. Развитие общественного центра

Общественно-деловая зона х. Новый Быт предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных, культовых зданий, объектов делового и финансового назначения, а также иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, пешеходные зоны).

Настоящим генеральным планом предусматривается развитие уже существующего центра по улице Ленина. Здесь предполагается развитие функций общественного центра за счет насыщения центро-формирующими объектами, реконструкции существующий зданий и сооружений, строительство объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, благоустройство парковой зоны по ул. Новая.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Население- 900 чел.

Таблица 4.1

| Наименование учреждения | Ед. изм. | Норма СНиП . | Размещается в проекте | Уровень обеспеченности на 1000 чел. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | Сущ./сохран | Новое строительство |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Детские образовательные учреждения |
| Дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | мест | 85% детей дошкольного возраста | 187 | - | 187 | 100% | СП42.13330.2011 «СниП 2.07.01-89*, «приложение Ж |
| Общеобразовательные школы | учащ | 100% охвата обучением детей в I и II ступенях и 75% охвата в III ступени | 200 | 200 | - | 100% | СП42.13330.2011 «СниП 2.07.01-89*, «приложение Ж |
| Учреждения здравоохранения, спортивные сооружения |
| Фельдшерско-акушерский пункт | По заданию на проектирование |  | 1 | 1 | - |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения (стадион) | ед.. | - | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Учреждения культуры и искусства, культовые учреждения |
| Клубы и учреждения клубного типа с помещениями для досуга | мест на 1тыс.чел | 80 | 72 | 62 | 10 | 100% |  |
| Библиотеки | тыс. ед. хр. на 1000 чел. | 6-7,5 | 6,8 | 6,8 | - | 100% |  |
| Предприятия торговли и бытового обслуживания, предприятия связи |
| Магазины | м2 торг.площ. на1тыс.чел | 300 | 270 | 232 | 38 | 100% |  |
| Предприятие бытового обслуживания | кг вещей на 1тыс.чел. | 60 | 54 | - | 54 | 100% |  |
| Предприятия общественного питания | мест на 1тыс.чел. | 40 | 36 | 36 | - | 100% |  |
| Почта | объект. | 1 на 0,5-2 тыс.чел | 1 | 1 |  | 100% |  |
| Предприятия коммунального и жилищно-коммунального обслуживания |
| Пожарное депо | пож.авт. | 2* 2х6 на население от 20-50тыс | 1 |  | 1/1 | 100% | кол-во депо/кол-во авт |
| Кладбище традиционного захоронения | га на 1 тыс.чел. | 0,24 | 0,3 | 0,3 | - | 100% |  |

4.3. Градостроительная организация жилых зон.

Жилищный фонд

Разработка предложений по градостроительной организации жилых зон, реконструкции и новому жилищному строительству является одной из важнейших задач генерального плана.

4.3.1 Существующее положение

Жилищный фонд х. Новый Быт на 01.01.2011 года  по данным Паспорта социально-экономического развития Новобытовского сельского поселения составил 16,45 тыс. м2. На одного жителя приходится 21,3 м2 общей площади. Жилой фонд хутора представлен, в основном, индивидуальными жилыми домами с земельными участками площадью от 0,04 до 0,25 га. Средний показатель общей площади жилых домов – до 50 кв.м.

В настоящее время канализацией, централизованным теплоснабжением, водоснабжением жилищный фонд не оборудован.

4.3.2 Новое жилищное строительство

Основой для разработки раздела послужили выводы комплексного градостроительного анализа. Предложения по развитию нового жилищного строительства базируются на следующих основных принципах:

- сохранение существующей капитальной и индивидуальной застройки;

- развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;

- увеличение территории жилой застройки за счет освоения свободных территорий.

При росте численности населения учитывался рост жилищной обеспеченности на человека на расчетный срок. Строительство нового жилья будет осуществляться на свободных территориях, предусматривается освоение территорий в южной части хутора. В данном направлении проектируется массив индивидуальной жилой застройки.

Зона перспективного жилищного строительства составляет 8,8 га

на I очередь		на перспективу

1,6 га			     7,2 га

Норма обеспеченности общей площадью на перспективу составляет 35 м² на человека, таким образом, необходимо строительство еще 15 050 м2.

Проектный прирост постоянного населения прогнозируется с учетом   коэффициента семейности 3,5:

- на первую очередь - 40 чел (12 семей);

- на расчетный срок - 87 чел (25семей).

Прирастающее население предусматривается обеспечить необходимыми объектами различных видов обслуживания и новым жилым фондом.

Для нового жилищного строительства преимущественным типом застройки предлагается застройка индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей включительно). Для укрупненных расчетов средняя площадь индивидуального малоэтажного жилого дома принималась в размере 120-150 кв. м общей площади. Норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учетом принятого размера приусадебного участка составляет 0,13 – 0,15 га на 1 индивидуальный жилой дом.

Таким образом, нормативная потребность в новой селитебной территории укрупнено составит:

на период 1 очереди  до 2015 гг. – 1,6 га;

на период 2015 - 2031 гг. – 3,8 га.

Итого новой селитебной территории к концу расчетного срока (2031 год) предполагается около 5,4 га, на первую очередь понадобится 1,6 га.

Расчет резервных площадок для развития жилых зон х. Новый Быт

Таблица 4.2

| № пп/п | Населенный пункт | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчетный срок | За пределами расчетного срока на отдаленную перспективу | Всего |
| 1 | х. Новый Быт | 1,6 | 3,8 | 3,4 | 8,8 |

4.4 Организация социальных услуг и системы сервиса

Среди учреждений обслуживания можно выделить две категории:

1. Социально-значимые, где государственное регулирование по-прежнему остается определяющим и  обеспечивает социальный минимум, установленный конституцией Российской Федерации. К этим учреждениям относятся три важнейших социальных блока:

- медицинское обслуживание;

- культурно-образовательная сфера;

- комплекс физической культуры и спорта.

2. Виды обслуживания, большей частью перешедшие или переходящие на рыночные отношения. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Сюда же относятся учреждения здравоохранения, образования, культурно-просветительные и развлекательные учреждения, предоставляющие услуги сверх гарантированного минимума. Их развитие преимущественно происходит путем саморегуляции и определяется спросом и платежеспособностью населения.

В настоящее время  набор и емкость социально значимых объектов не соответствует нормативной потребности  хутора.  Проектом предусматривается строительство детского сада, учреждения культуры, торгово-ярмарочной площади, предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

    - Расчет норматива обеспеченности и потребности

в детских учреждениях

Детские дошкольные учреждения

Расчетный норматив обеспеченности детскими дошкольными учреждениями определен в соответствии с прогнозом возрастной структуры населения и принимается исходя из 85 % обеспеченности детей. (Согласно СП42.13330.2011 «СниП 2.07.01-89*, приложение Ж Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

В хуторе в настоящее время детских садов нет.

Потребность мест в дошкольных учреждениях на перспективу составляет:

219 х 0,85 = 187 мест, где 219 –прогнозируемое количество дошкольников на перспективу.

На перспективу предлагается строительство детского сада на 187 мест.

Общеобразовательные школы

В настоящее время в х. Новый Быт  функционирует 1 общеобразовательная школа на 200 учащихся. Если расчет вести по возрастной структуре, то численность населения школьного возраста от 7 до 16 лет составляла 43 чел, на перспективу, согласно демографическому прогнозу, численность населения школьного возраста будет составлять  ориентировочно – 128 чел. Исходя из того, что нормы расчета для общеобразовательных школ (согласно СП42.13330.2011 «СниП 2.07.01-89*, приложение Ж Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») следует принимать с учетом 100% охвата неполным средним образованием (1-9кл.), необходимое количество мест должно составлять 128 мест.

Существующая общеобразовательная школа на 200 мест полностью обеспечат потребность хутора в школах на перспективу.

    - Размещение учреждений здравоохранения

В настоящее время в хуторе функционирует ФАП по ул. Ленина.

Учитывая социальную значимость отрасли в части охраны здоровья граждан, медицинская помощь, в первую очередь, должна определяться государственной политикой и базироваться на бюджетном финансировании.

    - Размещение учреждений культуры, объектов физкультуры и отдыха.

В настоящее время на территории хутора имеется Дом культуры. Планируется благоустройство парка по ул. Новая, строительство учреждения культуры по ул. Мира.

В целях продвижения ценностей здорового и активного образа жизни, прежде всего среди сельской молодежи, проектом предусматривается строительство на юго-западе хутора молодежно-спортивного комплекса (стадиона, хоккейной и волейбольной площадок).

    - Размещение объектов торговли и бытового обслуживания

Учитывая значение торговли, как одной из перспективных отраслей в проекте ориентировочно принята обеспеченность торговой площадью порядка            300 м² торговой площади на 1000 жителей.

Площадь существующих торговых площадей составляет 232 м², имеется также точки мелкорозничной торговли. Существующих торговых площадей не достаточно для обслуживания населения. На перспективу необходимо всего 270 м² торговых площадей. Проектом предусмотрено строительство новых магазинов.

В поселке имеется также столовая, почта. Существующих площадей не хватает для обслуживания населения на перспективу. Планируется строительство магазинов с торговой площадью 38 м², предприятий бытового обслуживания– 54м².

Вещевые и смешанные рынки продолжают оставаться важным фактором в насыщении потребительскими товарами по ценам более доступным широким слоям населения. Проектом предусмотрено строительство торгово-ярмарочной площади по ул. Весенняя.

Экономический спад, переход отрасли на рыночные отношения, снижение платежеспособности населения в переходный период негативно сказались на деятельности предприятий бытового обслуживания. Потребность населения в учреждениях бытового и коммунально-бытового обслуживания должна быть удовлетворена за счет возникновения сети предприятий малого бизнеса, частных и индивидуальных предприятий (прачечные, химчистки, ремонт обуви, парикмахерские, бани). Данное направление бизнеса является довольно выгодным и перспективным, так как не является капиталоемким.

Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей процесс развития рынка услуг, контроль целевого использования средств от льгот по арендной плате, ликвидации малоприспособленных, мелких предприятий и аналогичные меры приведут к дальнейшему развитию услуг населению.

4.4.5 Прочие социально-значимые предприятия

К прочим социально-значимым объектам относятся, например, объекты МЧС.

Проектом предусматривается реконструкция существующего здания по ул.Ленина,31 под пожарный опорный пункт с гаражом.

4.5 Градостроительная организация производственных территорий

Градостроительные мероприятия по организации производственных зон, предусмотренные в генеральном плане, должны обеспечить рациональное использование производственных территорий.

В качестве основного направления градостроительной организации производственных территорий предусматривается совершенствование функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон.

Генеральным планом предусматривается развитие агропромышленных и коммунально-складских предприятий на ранее занимаемых площадях. Основное развитие коммунально-складских территорий в перспективе предполагается в западной части.

Размеры земельных участков складов строительных материалов

на 1 тыс. чел. / всего

Табл.4.2

| Склады | Размеры земельных участков, м2 |
| --- | --- |
| Склады строительных материалов | 300 / 270 |

1 Введение

4.6 Развитие территории природного комплекса

4.6.1 Поселковые зеленые насаждения

Зеленые насаждения классифицируются на территории общего пользования (парки, скверы), ограниченного пользования и специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, овражные и прочие посадки, лесопарки).

Современное состояние

Имеющиеся на территории хутора Новый Быт естественные и искусственные лесонасаждения выполняют важную водоохранную и почвозащитную функцию, а также важнейшие экологические, санитарно-гигиенические, рекреационные функции, жизненно важные для жителей населенного пункта.

Все участки зеленых насаждений имеют низкую степень благоустройства. Улицы хутора не озеленены.

Проектное решение

Принципиальная схема озеленения хутора решена системой зеленых массивов, организуемых в парковой зоне населенного пункта. Проектируемая система озеленения направлена на создание благоприятных условий отдыха, оздоровления экологической обстановки.

Основными принципами разработки проектных решений по организации зеленых насаждений являются:

- увеличение площади зеленых насаждений для улучшения экологической обстановки;

- формирование единой планировочной связанной системы озелененных территорий;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территорий.

Главными задачами являются:

- выявление территориальных резервов для нового зеленого строительства;

- классификация зеленых насаждений в соответствии с современным функционированием территории;

- разработка режимов градостроительной деятельности для различных категорий зеленых насаждений.

Предусмотрено благоустройство  центрального парка по ул. Ленина. Данный вид озеленения должен иметь повышенную степень благоустройства.

Помимо насаждений рекреационного характера большую роль будут играть насаждения ограниченного пользования. Насаждения санитарно-защитных зон между транспортными магистралями и застройкой, от коммунально-складских  и агропромышленных объектов наряду с функциональным назначением дополняют развитую структуру зеленых насаждений.

Ассортимент зеленых насаждений

Современное озеленение хутора требует умелого подбора и сочетания всех видов зелени: листопадных и вечнозеленых деревьев и кустарников, многолетних и однолетних травянистых растений. Важнейшим элементом парковых композиций являются кустарниковые группы. Наибольшей декоративностью они обладают в период цветения. Кустарниковые группы очень красиво смотрятся на фоне древесных массивов. Светолюбивые виды кустарников не следует высаживать в тени. При хорошем уходе ассортимент деревьев и кустарников может быть достаточно разнообразен: сосна обыкновенная, катальпа (бигониевидная, гибридная), клен остролистный, рябина (гибридная, обыкновенная, сибирская), акация белая, ива, черемуха обыкновенная, жимолости, калина, боярышник. Красиво цветущие с яркой листвой деревья и кустарники могут участвовать в зеленом оформлении скверов, садов, парков, лесопарков. Закрепить почву способны лишь те насаждения, которые обладают корневой системой образующей большое количество отростков. К числу таких растений относятся: клен полевой, татарский, айлант, ольха белая (серая), ирга (все виды), барбарис, лещина обыкновенная, кизильник, боярышник, чемыш серебристый, облепиха бирючина, лох узколистный (серебристый), кизил  и т.д.

Вдоль проезжей части улиц, на участках не участвующих в движении пешеходов и транспорта, производится посадка низкорослого кустарника, подвергающегося стрижке.

Участки детского сада и школы огораживаются металлической оградой высотой 1,2 м и 2-хрядной посадкой деревьев и кустарников.

На приквартирных участках высаживаются фруктовые деревья и кустарники.

Площадь территории

сущ.		перспект.

Зона парков							   -		   6000  м²

4.7 Развитие транспортной инфраструктуры

4.7.1 Улично-дорожная сеть

Существующее положение

С севера в хутор ведет афальтобетонная дорога от п. Путь Ильича и грунтовая дорога от села Раздольное.

Существующие улицы в основном не благоустроены. Дороги требуют капитального ремонта.

Проектное решение

При разработке генерального плана хутора учитывалась сложившаяся система улиц. На базе существующих улиц проектом предлагается ряд новых улиц.

Главные улицы сохраняют свое назначение.

Все остальные улицы – второстепенные - имеют связь с главными улицами.

Проектом предусматривается:

- благоустройство существующих улиц и их освещение,

- строительство автобусной остановки (перекресток ул.Мира и Ленина),

- щебенение дорог с защитным слоем по ул. Советская, Московская, Садовая, Юбилейная, Октябрьская, Молодежная, Комсомольская, Весенняя, Новая, Южная, Степная и частично ул. Ленина – 4,42 км;

- капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Мира, –                  0,65 км,

- строительство автодороги с твердым покрытием от села Раздольное.

4.8 Градостроительные мероприятия, обеспечивающие формирование среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов

и маломобильных групп населения

4.8.1 Общие положения

Основной принцип, который должен реализовываться при формировании среды жизнедеятельности с учетом инвалидов - максимально возможная интеграция инвалидов во все сферы жизни общества. При проектировании общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности равные с остальными категориями населения.

Проектирование жилых, общественных и производственных зданий должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 г. Во всех общественных зданиях и сооружениях должны предусматриваться специальные места или помещения для инвалидов. При разработке системы обслуживания, единой для инвалидов и всех остальных жителей, решаются как градостроительные, так и типологические проблемы для обеспечения всех групп маломобильного населения возможностью пользоваться общественными зданиями и сооружениями, включая объекты культуры, спорта, образования, торговли, быта, лечебные и др. Для обеспечения инвалидов и престарелых повседневными услугами рекомендуется:

- торгово-бытовые услуги предоставлять в объектах повседневного обслуживания, предназначенных для использования всеми категориями населения и снабженных специальными устройствами для удобства пользования маломобильным населением, определить места установки торговых и телефонных автоматов, которыми могли бы пользоваться инвалиды в креслах-колясках, а также с дефектами зрения и слуха;

- досуговые потребности удовлетворять как в общей сети культурно-просветительных и физкультурно-спортивных объектов, так и в специальных центрах социального обслуживания;

- спортивно-оздоровительные сооружения для инвалидов рассматривать как составную часть единой сети физкультурно-спортивных сооружений. Как правило, эти сооружения должны быть рассчитаны на совместное использование инвалидами и остальным населением, образование и воспитание  детей-инвалидов по возможности ориентировать на совместное использование школ и детских учреждений общего типа, где могут быть организованы специальные классы и группы, а основные помещения этих учреждений должны быть доступны детям-инвалидам, которым не противопоказано совместное образование и воспитание.

4.8.2 Пешеходные пути

При формировании системы пешеходных связей следует комплексно учитывать специфику передвижения инвалидов различных категорий, прежде всего с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), в том числе пользующихся креслами-колясками и с дефектами зрения. Так при организации движения инвалидов следует предусматривать соответствующие планировочные конструктивные и технические меры, избегать по возможности перепадов уровней и препятствий на пути движения, при перепаде уровней устраивать лестницы с поручнями, продублированными пандусами или подъемниками. У препятствий следует устанавливать ограждение, поверхность пути должна быть ровная и нескользкая. Основные параметры участков путей передвижения следует принимать согласно СНиП 35-01-2001г. Продольный уклон пешеходных дорожек и тротуаров не должен превышать 5%, поперечный 1-2%. Кратчайшие пути от жилых домов до общественных зданий рекомендуется проектировать спрямленными, с небольшим количеством пандусов.

В связи с тем, что длина пути, преодолеваемая инвалидами и престарелыми без отдыха, колеблется от 100 до 500 м, рекомендуется через каждые 150-200 м на пешеходных улицах и аллеях организовывать подходы к остановкам общественного транспорта и такси. Предельная длина пешеходного пути вызывает также необходимость устройства вдоль тротуаров и пешеходных дорожек площадок для отдыха престарелых и пешеходов с маленькими детьми. Расстояние между ними, как правило, должны быть оборудованы навесами, зонтиками, удобными скамьями, информационными знаками. В местах переходов не допускается применение бортовых камней со скошенной верхней гранью. Съезды с тротуаров должны иметь уклон не более 1:10. На пешеходных переходах через проезды и подъезды без интенсивного движения, не имеющих светофорного регулирования, рекомендуется применять световые сигналы, останавливающие на время транспорт, которые приводятся в действие самими инвалидами.

На участках пешеходных переходов местных проездов в целях удобства схода с тротуаров и в целях снижения скорости автомобиля рекомендуется устраивать искусственный подъем проезжей части.

4.8.3 Автостоянки личного транспорта

Инвалиды должны быть обеспечены местами для парковки личных автомашин.

Места следует предусматривать как возле жилых зданий, так и на автостоянках около общественных зданий и сооружений, мест отдыха. Количество мест для инвалидов на открытых стоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) согласно требованиям СНиП 35-01-2001г. п.3.12. Размеры площадки для автомашины инвалида с ПОДА принимаются не менее 3,5х5,0 м, внутренние размеры гаража – не менее 3,5 х 6,0 м. Места для автотранспортных средств инвалидов следует размещать как можно ближе к входам в общественные здания. Длина пути до входа в здание не должна превышать 50 метров, а при жилых зданиях не далее 100 метров.

4.9 Инженерная подготовка территории

В соответствии с природными условиями и планировочными решениями настоящего проекта намечаются основные мероприятия инженерной подготовке территории по организации поверхностного стока.

Организация поверхностного стока на территории поселка является фактором благоустройства.

Генпланом предусматривается отвод поверхностных вод с территории застройки по лоткам вдоль проезжей части улиц. По требованиям, предъявляемых в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки с промплощадок  должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях.

Очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий. Данные сооружения будут проектироваться на последующих стадиях проектирования.В настоящее время имеется большое количество научно-производственных предприятий, специализирующихся на разработке технологий очистки ливневых вод, производстве установок и станций полной заводской  готовности различной производительности и степени очистки.

Современные установки и станции очистки имеют много преимуществ: минимальные габариты, компактность, простоту и надежность в эксплуатации, высокую автоматизацию.

4.10 Развитие инженерной инфраструктуры

4.10.1 Водоснабжение

В настоящее время существующей  хоз.питьевой водопровод нуждается в реконструкции.

Настоящим проектом предусматривается система централизованного водоснабжения для подачи питьевой воды на

- хозяйственно-питьевые нужды населения;

- хозяйственно-питьевые нужды сельскохозяйственных объектов;

- полив зеленых насаждений и улиц.

Нормы хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в зависимости от степени благоустройства жилой застройки. При этом норма водопотребления на одного жителя включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Существующий хоз.-питьевой водопровод требует реконструкции. Для этого неоходимо:

- произвести замену металлических труб на ПЭТ и закольцевать водопроводную сеть;

- установить приборы учета расхода воды;

- установить устройство плавного пуска;

- бурение и строительство одной новой скважины с водонакопителем;

- разработать проектную документацию на зоны санитарной охраны и оборудование этих зон, в соответствии с ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03. 1999 г.

Общая протяженность проектируемых водопроводных сетей 8,6 км.

На перспективу развития хутора предусматривается обеспечение питьевым водоснабжением и проектируемой индивидуальной жилой застройки.

На расчетный срок в хуторе предусматривается полное обеспечение питьевым и противопожарным водоснабжением.

На данной стадии проектные предложения сводятся к определению расчетного водопотребления.

Определение расчетных расходов воды на расчетный срок (2031 г.)

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно – питьевые  нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями составляет 200 л/сут на одного жителя (qж).

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственно – питьевые  нужды определяется  в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут =∑qж x Νж/1000, где  Νж- расчетное число жителей

- Расчетное число жителей на расчетный срок х. Новый Быт составляет  900 человек.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственно–питьевые нужды составит:

Qсут. =200л/сут x 900 чел./1000 = 180,0 м³/сут

2. Расход воды на полив зеленых насаждений в населенных пунктах определяется в соответствии с п 2.3 СНиП 2.04.02.-84* прим.1

Qпол. = 50л x 900 чел./1000 = 45,0 м³/сут

Продолжительность поливомоечного периода совпадает с устойчивой температурой воздуха + 10С и выше, что для хутора Новый Быт составляет около 174 дней или порядка 47 % года.

3. Количество воды на нужды производства определяется в соответствии с п. 2.1 пр.4 СНиП 2.04.02-84* и составляет 20% от суточного расхода

Qпр. = (180,0 м³/сут + 45,0 м³/сут) x 20/100 = 45,0 м³/сут

Общий расход на расчетный срок составит:

Qсут = 180,0 м³/сут + 45,0 м³/сут + 45,0 м³/сут = 270,0 м³/сут

Водопотребление в х. Новый Быт на перспективу

| №№ п/п | Наименование этапов | Население тыс.чел. | Удельное водопотребление л/сут на чел. | Хозяйственно-питьевое водопотребление тыс.мз/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | население | полив | промыш- ленность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Расчетный срок: 2031 г. | 0,9 | 200 | 0,88 | 0,045 | 0,045 | 0,27 |

Расходы на пожаротушение посчитаны в соответсвие с требованиями СНиПа 2.04.02-84*. Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым водопроводом.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводных сетей.

Расход воды на пожаротушение

Табл.4.3

| № | Наименование | Еденицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетное количество жителей | Тыс.чел | 0,9 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | 1 | 1 |
| 3 | Расход воды на наружное пожаротушение: одного пожара норматив (1-3 часа) 5 л/с | м3 | 54 |
| 3 | Расход воды на внутреннее пожаротушение ( при нормативе на 1пожар 2 струи по 5л/сек., Т=3ч.) | м3 | 108 |
| 4 | Суммарный расход воды на пожаротушение (округлено) | м3 тыс.м3 | 162 0,2 |

Ниже приводятся сводные показатели расходов воды питьевого качества по системе водопровода хутора. Границы зоны санитарной охраны необходимо огородить.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора принята однозонной, противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении принят не менее 10 м.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками.

Расход воды питьевого качества

Табл.4.4

| № | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы потребления | Показатели | Еденицы измерения | Всего по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Расходы на нужды населения |
| 1 | Существующий жилой фонд с современным водопользованием, поэтапно подключающим к системам вводов водопровода | Средние расходы 200л/сут./чел | тыс.м3/сут | 0,27 |
| 2 | Расход воды на наружное пожаротушение: одного пожара норматив) (1-3 часа) | 350л/сут/чел | тыс.м3/сут | 0,054 |
| 3 | Расход воды на внутреннее пожаротушение ( при нормативе на 1пожар 2 струи по 5л/сек., Т=3ч.) |  | тыс.м3/сут | 0.108 |
|  | Итого: |  | тыс.м3/сут | ~0,43 тыс.м3/сут |

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно-питьевого водопровода предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО).

ЗСО устанавливаются в соответствии с действующими нормами – СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; СНиП 2.04.02-84*» Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

На сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Все параметры сети рассчитываются на следующей стадии проектирования. Всех водопользователей рекомендуется обеспечить счетчиками расходования воды.

Качество воды в сети хозпитьевого водопровода должно соответствовать нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

Схема водоснабжения должна корректироваться на последующих стадиях проектирования.

4.10.2 Водоотведение

В настоящее время сети канализации 100% изношены, очистных сооружений в хуторе нет, канализационная насосная станция нуждается в реконструкции. Население использует надворные уборные.

Генеральным планом предусматривается прокладка напорной канализации протяженностью 2,2 км и строительство очистных сооружений на юго-западе хутора. Проектируемая канализация предусматривается по ул. Ленина и ул. Мира. Водоотведением должным быть охвачены объекты:

- социального назначения: детский сад, школа, дом культуры, ФАП;

- объекты общественного и коммерческого назначения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод проектируемой застройки принимаются равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84* без учета расхода воды на полив. Удельные среднесуточные нормы приняты 350л/сут./чел. Коэффициент суточной неравномерности принят 1,2.

Количество сточных вод от промпредприятий и неучтенные прочие расходы приняты в размере 10%. Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоотведения не гарантирована – расчеты подлежат уточнению и корректуре на последующих стадиях проектирования.

Схема канализации предусматривает строительство одной канализационной насосной станции.

Для очистки стоков проектом предлагается современные комплексы очистных сооружений типа ЭКО-Р производства «ЭКОЛАЙН», предназначенные для подземного размещения. Эти комплексы предназначены для очистки хоз.-бытовых и приравненных к ним по составу производственных сточных вод и рассчитаны на производительность от 40 до300куб.м. сточных вод в сутки.

В КОС ЭКО-Р сточные воды проходят несколько ступеней очистки:

- механическую (на сорозадерживающих решетках, песколовках и в первичных отстойниках);

- полную биологическую очистку (в двухступенчатых аэротенках);

- доочистку;

- обеззараживание ультрафиолетом.

Очищенные сточные воды после обеззараживания могут направлятся на сброс в водоем или использоваться на полив зеленых насаждений.

Качество сточных стоков должно соответствовать требованиям СНиПа 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Схема хозяйственно-бытовой канализации хутора на все этапы проектирования сохраняется. Основное направление сточных вод – с севера на юг. Система самотечно-напорная, не раздельного типа. В канализационную систему должны поступать стоки от жилых и общественныхзданий, от коммунальных предприятий и промышленности. Загрязненные промстоки перед сбросом их в поселковую канализацию должны проходить предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до качества, определяемого «Инструкцией по приему промышленных сточных вод в городскую хозяйственную канализацию.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 2.1 расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, принятому по СНиП 2.04.02-85* без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.

I. 1. Расчетный расход бытовых сточных вод х. Новый Быт составляет – Qсут.= 180,0 м3/сут.

2. Количество сточных вод от местных предприятий и неучтенные расходы принимаются в размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения (п.2.5 СНиП 2.04.03-85) и составляет:

Опр. = (180,0 м3/сут + 45,0 м3/сут) 5/100 = 11,25 м³/сут

Общий расход сточных вод на расчетный срок составляет:

Qсут. = 180 м3/сут + 11,25 м3/сут = 191,25 м³/сут

Общий расход сточных вод по х. Новый Быт составит 191,25 м3/сут.

Напорные коллекторы от КНС до самотечной сети прокладываются из полиэтиленовых труб (ГОСТ 18599-83*) диаметром 500мм.

Схема водоотведения должна корректироваться на последующих стадиях проектирования.

4.10.3 Теплоснабжение

Теплоснабжение в хуторе Новый Быт от индивидуальных котлов – на газовом топливе. Отопление школы – от котельной на газовом топливе, расположенной на территории школы.

Проектом предусматривается устройство автономных котельных на объектах бюджетной сферы. Проектируемым теплоснабжением должны должны быть охвачены объекты социального назначения: детский сад, школа, ФАП, объекты культуры.

Схема теплоснабжения должна корректироваться на последующих стадиях проектирования.

4.10.4 Газоснабжение

Газоснабжением охвачено большинство жилых домов.

Проектом предусматривается строительство газопроводных сетей с доведением охвата газоснабжением поселения до 100 %.

Газоснабжение осуществляется по двуступенчетой схеме распределения газа, газопроводами низкого давления. Газификация населенного пункта производится от врезки в проектируемый межпоселковый газопровод высокого давления с установкой ШРП. Протяженность газопровода в границах хутора – 12,5 км.

В индивидуальной застройке усадебного типа природный газ низкого давления используется в бытовых котлах для отопления, в газовых плитах для приготовления пищи, водонагревателях для приготовления горячей воды.

В данном проекте предусматривается следующая защита стальных газопроводов от коррозии:

- покрытие наружной поверхности газопроводов битумной противокоррозионной изоляцией весьма усиленного типа;

- применение электрозащиты.

Расход газа на расчетный год составит – 2,7 млн. м3/год..

Схема газоснабжения должна корректироваться на последующих стадиях проектирования.

4.10.5 Электроснабжение

В настоящее время источником электроснабжения хутора Новый Быт  является подстанция 10 кВ, по сетям 10кВ в воздушном исполнении через КТП 10/04 кВ. В хуторе имеется 3 трансформаторных подстанций.

Проектом предусматривается электроснабжение проектируемой жилой зоны с учетом близлежащих общественных зданий, предприятий торговли. Наружное освещение улиц предусматривается светильниками, устанавливаемые на железобетонных столбах.

Для обеспечения электроэнергией существующих и проектируемых жилых, общественных зданий и коммунальных объектов х. Новый Быт необходимо получить от энергоснабжающей организации технические условия на электроснабжение и разрешение на подключение расчетной нагрузки.

Существующие мощности не смогут удовлетворять растущие потребности х. Новый Быт в электроснабжении, поэтому потребуется проведение комплекса работ, направленных на реконструкцию имеющихся мощностей с целью их увеличения, а также строительство новых.

Электроснабжение х. Новый Быт

Табл.2.3

| Наименование населенного пункта | Население, чел. | Удельная нагрузка, кВт/час | Потребная мощность, кВт | Электропотребление, тыс. кВт-ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Расчетный срок | Проектир. |  | Сущ. | Расчетный срок | Проектир. | кВт-ч/год на 1 чел. | Сущ. | Расчетный срок | Проектир. |
| х. Новый Быт | 773 | 900 | 127 | 0,41 | 317 | 369 | 52 | 1350 | 1044 | 1215 | 171 |
| Всего: | 773 | 900 | 127 |  | 317 | 369 | 52 |  | 1044 | 1215 | 171 |

Примечания:

1.Расчеты предполагаемых нагрузок выполнены в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.Приложение 12 и в соответствии с РД 34.20.185 - 94 таблица 2.4.3н и таблица 2.4.4н

2. Приведенные в таблице данные учитывают нагрузку жилых и общественных зданий, коммунальных предприятий, транспортного обслуживания (гаражи, открытые стоянки автомобилей), наружное освещение

3. Таблица может быть откорректирована  в сторону увеличения мощности по данным проекта планировки.

Основные потребители электроэнергии

Табл.2.4

| №№ п/п | Потребители | Потребная мощность, кВт. | Электропотребление, тыс. кВт-ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| х. Новый Быт |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор, общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 369 | 1215 |
| 2 | Наружное освещение 5% | 19 | 61 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 37 | 122 |
| 4 | Итого: | 425 | 1398 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 298 | 979 |

4.10.6 Связь

Проектом предполагается 100 % телефонизация квартирного сектора, полная обеспеченность номерами объектов коммунального хозяйства, соцкультбыта, общественных, административных зданий.

Для подключения новых АТС необходимо осуществить строительство волоконно-оптических линий телефонной канализации.

Для обеспечения жителей существующего жилого фонда, не охваченных телефонизацией, телефонными номерами рекомендуется расширить существующие АТС, увеличив их монтируемую ёмкость.

В х. Новый Быт предлагается развивать системы автоматической беспроводной радиотелефонной связи, кабельного телевидения, компьютерной сети, компании сотовой связи, централизованную радиотрансляционную сеть, сеть телевизионного вещания.

Нагрузка радиотрансляционной сети включает в себя индивидуальные радиоточки, устанавливаемые в индивидуальных домах и квартирах, радиоточки коллективного пользования, устанавливаемые в объектах соцкультбыта, а также громкоговорители уличной звукофикации.

Количество радиоточек коллективного пользования принято в размере 5% от числа индивидуальных.

4.10.7 Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории х. Новый Быт направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Для содержания в чистоте проектируемой территории проводится уборка, а затем вывоз отходов специализированными уборочными машинами по договору со спецавтохозяйством на свалку.

Отходы накапливаются в металлических контейнерах, установленных а бетонном основании и вывозятся на санкционированную свалку. В настоящее время на территории хутора имеется 10 мусоросборных точек. Для сбора бытовых отходов от жилых и общественных зданий х. Новый Быт необходима установка еще 10 контейнеров объемом 0,75 м3 – для отходов 4 класса опасности и 1 контейнера объемом 0,75м3 – для отходов 5 класса опасности. Нормы накопления отходов принимаются:

– на расчетный срок – 5,4 м3 в сут (1980 м3/ год).

На всех площадях и улицах, в садах, парках и в других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интесивности использования территории, но не более чем через 40 м на оживленных улицах и 100 м – на малолюдных. Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения.

Для содержания  в чистоте улиц, площадей, кварталов проводится уборка, а затем вывоз отбросов специализированными уборочными машинами.

Зимняя уборка включает в себя уборку снега, устранение скользкости при гололеде, подметание и посыпка песком.

Для вывоза ТБО от жилых и общественных зданий необходимо приобретение машин специального назначения, а именно:

- мусоровозов – 1 машина;

- уборочных – 1 машина.

В жилых массивах также допускается сбор отходов ежедневно в мусоровоз.

Проектом предусмотрена ликвидация несанкционированных свалок на территории хутора и рекультивация участков под ними. Свалка ТБО имеет санитарно-защитную зону -1000м, поэтому ее необходимо разместить за пределами населенного пункта, в границах Новобытовского сельского поселения, в увязке с генеральной схемой очистки территории Николаевского муниципального района, которую планируется разработать, согласно «Схемы территориального планирования Николаевского района», до 2015г.

4.10.8 Ритуальные услуги и места захоронения

В настоящее время в черте хутора имеется мусульманское кладбище площадью 1,0 га,

Севернее х. Новый Быт в границах Новобытовского сельского поселения находится действующее христианское кладбище, площадью 0,7 га

Существующих площадей достаточно для обеспечения потребности населения и на перспективу (из расчета 0,24 га на 1000 чел.).

Санитарно-защитная зона принята – 50 м.

5. Основные технико-экономические показатели

Табл.5.1

| Показатели | Ед. измер. | Современное состояние | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель хутора Новый Быт в установленных границах | га | 313,5 | 313,8 |
| 1.1.1 | Жилые зоны | -«- | 23,0 | 31,8 |
|  | в том числе индивидуальная жилая застройка | -«- | 11,2 | 19,4 |
|  | блокированная жилая застройка | -«- | 10,0 | 10,4 |
|  | двухэтажная жилая застройка |  | 1,8 | 2,0 |
| 1.1.2 | Общественно-деловые зоны | -«- | 2,8 | 5,4 |
| 1.1.3 | Производственные зоны | -«- | - | 16,5 |
| 1.1.4 | Зоны специального назначения | -«- | 36,9 | 36,9 |
| 1.1.5 | Зоны сельскохозяйственного использования | -«- | 212,2 | 180,0 |
| 1.1.6 | Рекреационные зоны | -«- | - | 0,6 |
| 1.1.7 | Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры | -«- | 39,6 | 42,6 |
| 2 | Возрастная структура населения | % | 100 | 100 |
|  | -население моложе трудоспособного возраста |  | 15,0 | 15,2 |
|  | -население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | % | 69,9 | 69,7 |
|  | -население старше трудоспособного возраста | % | 15,1 | 15,1 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд-всего | тыс.кв.м. общей площади квартир | 16,45 | 31,5 |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м. общей площади квартир |  | 16,45 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | тыс.кв.м. общей площади квартир |  | 15,05 |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | 19,6 | 100 |
|  | - канализацией | % | - | 100 |
|  | - газом | % | 53 | 100 |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м. | 21,3 | 35 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные образовательные учреждения-всего | мест | - | 187 |
|  | На 1000 чел. | мест | - | 208 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего | учащ. | 200 | 200 |
|  | На 1000 чел. | мест | 259 | 223 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | 7,6 | 11,8 |
|  | В том числе: - главные дороги - второстепенные дороги | км | 3,5 4,1 | 3,5 8,0 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение, протяженность сетей | км | 2,2 | 8,6 |
| 6.2 | Канализация, протяженность сетей | км | - | 2,2 |
| 6.3 | Газоснабжение, Протяженность сетей | км | 7,0 | 12,5 |
| 7 | Ритуальное обслуживание население |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | ед./га | 1/1,0 | 1/1,0 |
| 8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 8.1 | Общая площадь свалок | га | за пределами нас. пункта | за пределами нас. пункта |
| 9 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 9.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га | 35,9 | 35,9 |